| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19)RU (11)112 888 (13)U1 |
| --- | --- |
|  | (51) МПК B64D 9/00 (2006.01) |

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

| Статус: | не действует (последнее изменение статуса: 12.01.2015) |
| --- | --- |

| (21)(22) Заявка: 2011131224/11, 26.07.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 26.07.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 26.07.2011 (45) Опубликовано: 27.01.2012 Бюл. № 3 Адрес для переписки: 350000, г. Краснодар, ул. Кирова/Буденного, 138/121, ОАО НПК "ПАНХ" | (72) Автор(ы): Солуянов Юрий Михайлович (RU), Рощупкин Виталий Васильевич (RU), Шевцов Владимир Григорьевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество Научно-производственная компания "Применение авиации в народном хозяйстве" ОАО НПК "ПАНХ" (RU) |
| --- | --- |

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АЗИМУТАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРУЗА НА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКЕ ВЕРТОЛЕТА

(57) Реферат:

1. Устройство для азимутальной ориентации груза на внешней подвеске вертолета, включающее траверсу с грузовыми канатами на концах, соединенную с замком летательного аппарата посредством сходящихся связей, систему стабилизации траверсы, содержащую упругие связи, соединенные с траверсой, систему поворота траверсы в горизонтальной плоскости с установленным на корпусе вертолета приводом в виде лебедки, на рабочей поверхности барабана которой закреплена и навита гибкая тяга, соединенная с траверсой, отличающееся тем, что в средней части барабана лебедки установлена разделительная шайба с образованием дополнительной рабочей поверхности, на которой закреплена и навита дополнительная гибкая тяга, причем навивка дополнительной гибкой тяги на барабан выполнена в противоположном направлении, а к концам основной и дополнительной гибких тяг присоединена одна из двух упругих связей, противоположные концы которых прикреплены непосредственно к траверсе.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что к траверсе и к концам обеих гибких тяг, сходящих с барабана лебедки, параллельно каждой упругой связи присоединен страховочный нерастяжимый элемент, длина которого больше начальной длины упругой связи, но меньше предельной, при которой происходит разрушение этой упругой связи.