| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19)RU (11)119 535 (13)U1 |
| --- | --- |
|  | (51) МПК H02G 1/02 (2006.01) |

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

| Статус: | не действует (последнее изменение статуса: 07.09.2015) |
| --- | --- |

| (21)(22) Заявка: 2012109361/07, 12.03.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 12.03.2012 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 12.03.2012 (45) Опубликовано: 20.08.2012 Бюл. № 23 Адрес для переписки: 350000, г.Краснодар, ул. Кирова/Буденного, 138/121, ОАО НПК "ПАНХ" | (72) Автор(ы): Солуянов Юрий Михайлович (RU), Шевцов Владимир Григорьевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество Научно-производственная компания "Применение авиации в народном хозяйстве" ОАО НПК "ПАНХ" (RU) |
| --- | --- |

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСКАТКИ ГИБКОГО ЭЛЕМЕНТА С ПОМОЩЬЮ ВЕРТОЛЕТА

(57) Реферат:

Устройство для раскатки гибкого элемента с помощью вертолета, может быть использовано при монтаже проводов воздушных линий электропередачи. Устройство содержит несущую раму, выполненную в виде двух параллельных ферм, связанных поперечинами. На каждом конце обеих ферм закреплены узлы подцепки. Между фермами в средней части размещена ось для удержания барабана с проводом. На несущей раме установлены тормозные механизмы с возможностью взаимодействия с торцами барабана. К несущей раме шарнирно прикреплена вспомогательная рама с направляющим приспособлением для провода. За счет подцепки несущей рамы к вертолету за четыре точки и размещения барабана с проводом внутри базы строповки улучшена стабилизация раскатываемого провода и обеспечено выполнение работ на повышенной скорости. 3 ил.

Формула полезной модели

Устройство для раскатки гибкого элемента с помощью вертолета, включающее несущую раму с узлами подцепки, закрепленную на ней ось для удержания барабана с проводом, шарнирно прикрепленную к несущей раме вспомогательную раму с направляющим приспособлением для провода и установленные на несущей раме тормозные механизмы с возможностью взаимодействия с торцами барабана, отличающееся тем, что несущая рама выполнена в виде двух параллельных ферм, связанных поперечинами, ось для удержания барабана с проводом размещена между фермами и закреплена в средней части ферм, а узлы подцепки установлены на каждом конце обеих ферм.