| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19) RU (11) 192 753 (13) U1 |
| --- | --- |
|  | (51) МПК B64D 1/22 (2006.01) B64D 9/00 (2006.01) (52) СПК B64D 1/22 (2019.05) B64D 9/00 (2019.05) |

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

| Статус: | действует (последнее изменение статуса: 30.09.2019) |
| --- | --- |

| (21)(22) Заявка: 2019124773, 01.08.2019 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 01.08.2019 Дата регистрации: 30.09.2019 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 01.08.2019 (45) Опубликовано: 30.09.2019 Бюл. № 28 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2209745 C2, 10.08.2003. RU 2350511 C1, 27.03.2009. RU 2136547 C1, 10.09.1999. WO 1996026107 A1, 29.08.1996. RU 2030332 C1, 10.03.1995. Адрес для переписки: 350000, г. Краснодар, ул. им. Кирова, 138, оф. 233, АО НПК "ПАНХ", Солуянов Юрий Михайлович | (72) Автор(ы): Гавриленко Андрей Михайлович (RU), Козловский Владимир Борисович (RU), Сумовский Николай Александрович (RU), Солуянов Юрий Михайлович (RU) (73) Патентообладатель(и): Акционерное общество Научно-производственная компания "Применение авиации в народном хозяйстве" (RU) |
| --- | --- |

(54) СИСТЕМА АЗИМУТАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРУЗА НА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКЕ ВЕРТОЛЕТА

(57) Реферат:

Система азимутальной ориентации груза на внешней подвеске вертолета предназначена для выполнения авиационных строительно-монтажных работ. Система (фиг. 1) содержит размещенную внутри фюзеляжа вертолета 1 силовую раму 2, на которой смонтирован привод 3, включающий двигатель 4 и передачу с исполнительным звеном. Передача может быть зубчатой с ведущим звеном в виде шестерни, а ведомое исполнительное звено выполнено в виде зубчатого колеса. Возможны другие варианты выполнения передачи, например, червячной, ременной с клиновым или зубчатым ремнем и с соответствующей формой исполнительного звена. К исполнительному звену посредством карданного узла присоединен вертикальный стержень 8 с замком 15, к которому сходящимися канатами 16 подсоединен горизонтальный стержень 17 с грузовыми стропами 18. В нижних точках грузовых строп 18 установлены грузозахваты 19 для подцепки груза 20. Система азимутальной ориентации груза на внешней подвеске вертолета обеспечивает стабилизацию груза при его транспортировании вертолетом. Привод осуществляет развороты груза в горизонтальной плоскости на угол до ±360° при его монтаже. Это обеспечивает согласование груза с проектными отметками при зависании вертолета против ветра. Привод поворота размещен внутри кабины, что вместе с возможностью складывания системы внешней подвески в положение с минимальными габаритами при посадке позволяет использовать ее на вертолетах с малым клиренсом. Указанный технический результат достигается за счет нового взаиморасположения и взаимосвязи составных частей системы азимутальной ориентации груза на внешней подвеске вертолета. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.