| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19)RU (11)109 739 (13)U1 |
| --- | --- |
|  | (51) МПК B64D 9/00 (2006.01) |

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

| Статус: | не действует (последнее изменение статуса: 27.11.2014) |
| --- | --- |

| (21)(22) Заявка: 2011126320/11, 27.06.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 27.06.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 27.06.2011 (45) Опубликовано: 27.10.2011 Бюл. № 30 Адрес для переписки: 350000, г.Краснодар, ул. Кирова/Буденного, 138/121, ОАО НПК "ПАНХ" | (72) Автор(ы): Козловский Владимир Борисович (RU), Солуянов Юрий Михайлович (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество Научно-производственная компания "Применение авиации в народном хозяйстве" (ОАО НПК "ПАНХ") (RU) |
| --- | --- |

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОНТАЖА ГРУЗА ВЕРТОЛЕТОМ

(57) Реферат:

Устройство относится к авиационной технике, а именно к оборудованию вертолетов, предназначенных для выполнения строительно-монтажных работ. Устройство содержит внешнюю подвеску и систему азимутальной ориентации груза. Внешняя подвеска включает траверсу с грузовыми канатами, снабженными грузозахватами. Траверса соединена посредством двух сходящихся связей с замком вертолета. Система азимутальной ориентации груза предназначена для поворота траверсы в горизонтальной плоскости. Она содержит два привода, установленных на фюзеляже, и средства передачи рабочих движений на траверсу. Каждый привод связан с одним из концов траверсы через гибкую тягу и пару отклоняющих блоков, установленных на раме, закрепленной на дальнем расстоянии от замка вертолета. На каждой раме дополнительно закреплен стакан, внутри которого установлена с возможностью вращения втулка с жестко присоединенной вилкой-эксцентриком. К вилке-эксцентрику перпендикулярно оси вращения втулки закреплена ось нижнего отклоняющего блока. Сквозь втулку пропущена гибкая тяга, огибающая верхний и нижний отклоняющие блоки, а ось вращения втулки совмещена с осью участка гибкой тяги, находящегося между этими блоками. Техническим результатом заявленного решения является обеспечение работоспособности каждой гибкой тяги совместно с нижним отклоняющим блоком при любом положении траверсы и увеличение углов поворота траверсы. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Фиг.1