| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19)RU (11)164 559 (13)U1 |
| --- | --- |
|  | (51) МПК B64D 9/00 (2006.01) |

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

| Статус: | не действует (последнее изменение статуса: 26.11.2019) |
| --- | --- |

| (21)(22) Заявка: 2016115440/11, 20.04.2016 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 20.04.2016 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 20.04.2016 (45) Опубликовано: 10.09.2016 Бюл. № 25 Адрес для переписки: 350000, г. Краснодар, ул. Кирова/Буденного, 138/121, генеральному директору ОАО НПК "ПАНХ" А.В. Козловскому | (72) Автор(ы): Шевцов Владимир Григорьевич (RU), Рощупкин Виталий Васильевич (RU), Солуянов Юрий Михайлович (RU), Пухов Михаил Юрьевич (RU), Козинцев Александр Александрович (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество Научно-производственная компания "Применение авиации в народном хозяйстве" (ОАО НПК "ПАНХ") (RU) |
| --- | --- |

(54) ГРУЗОВАЯ СЕТЬ ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА

(57) Реферат:

1. Грузовая сеть для багажного отделения вертолета, содержащая каркас с закрепленным на нем сетным полотном, гибкие силовые тяги, связанные одним концом с каркасом и соединяемые другим концом с силовыми узлами, размещенными на потолке, бортах и полу фюзеляжа, отличающаяся тем, что каркас выполнен из продольных и поперечных лент, две средние поперечные ленты прикреплены в центральной части продольных лент на расстоянии друг от друга, соответствующем ширине багажного отделения, причем в местах соединения продольных и одной из средних поперечных лент прикреплены дополнительные силовые тяги для соединения с силовыми узлами на потолке, другая средняя поперечная лента снабжена приспособлениями для соединения с силовыми узлами на борту, а две крайние поперечные ленты прикреплены около концов продольных лент с образованием на них свободных участков, которые могут быть использованы в качестве гибких силовых тяг для соединения с силовыми узлами на полу, кроме того, к каждой из наружных продольных лент на участке между одной из крайних поперечных лент и ближней к ней средней поперечной лентой присоединен фартук, выполненный из сетного полотна с окантовочным элементом, снабженным приспособлениями для соединения с противоположными участками наружных продольных лент.

2. Грузовая сеть по п. 1, отличающаяся тем, что продольные ленты снабжены устройствами регулировки их длины.

3. Грузовая сеть по п. 1, отличающаяся тем, что продольные и поперечные ленты выполнены с резервной длиной и снабжены бужированным участком.

4. Грузовая сеть по п. 1, отличающаяся тем, что снабжена дном, выполненным из тканого или мелкоячеистого полотна, длина и ширина которого превышают размеры в плане багажного отделения, причем на внешнем контуре дна установлены зацепы для сопряжения с продольными и поперечными лентами с возможностью образования вертикально загнутых участков дна, исключающих выпадение за пределы сети мелких штучных грузов.